Piasek, 20.02.2013 r.

Firma Prywatna „SZLIF-POL” Beata Ostrowska

ul. Dworcowa 30

43-211 Piasek

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na linię do lakierowania mokrego obejmującą:

- przenośnik podłogowy (długość trasy: 22 m, wózki transportowe: 30 szt.),

- ściana odciągowa (ilość powietrza odciąganego i nawiewanego: 7200 m3/h),

- kabino – suszarka (ilość powietrza odciąganego i nawiewanego: 20000 m3/h),

- suszarka konwekcyjna (ilość powietrza obiegowego: 8000 m3/h),

- strefa przygotowawcza (ilość powietrza odciąganego i nawiewanego: 4000 m3/h),

- mieszalnia farb (ilość powietrza odciąganego i nawiewanego: 1800 m3/h),

- szafa zasilająco-sterownicza (łączna moc zainstalowana:~45 [kW]),

- posadowienie i montaż elementów składowych linii lakierowania mokrego,

- wyposażenie kotłowi (kontener o wymiarach 2,5 x 3 x 2 m, moc kotłowi: 200 kW, wyposażenie: 2 pompy kotłowe i 3 pompy strefowe),

- zawieszki lakiernicze (długość: 1200 mm, ilość: 40 szt.),

- trawersy (długość: 1200 mm, ilość: 250 szt.),

- instalacja elektryczna i instalacja sprężonego powietrza (łączna moc zainstalowana:~3 [kW]),

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

- wartość oferty (netto oraz brutto),

- termin ważności oferty.

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, itd.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisane przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana drogą mailową, za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

Termin składania ofert upływa w dniu: 15.03.2013 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

| 1 | Cena | 100 % |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | …………% |

………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej)